PRŮVODNÍ ZPRÁVA

„PEKÁREŇ FAUN SENICA – PŘÍSTAVBA“

S0-01 PŘÍSTAVBA MRAZ. PROSTOR

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Datum:        	10/2009

Zakázka č.:  	2009-054

A) 	Identifikační údaje  :

STAVBA :

Název stavby ................... 	PEKÁREŇ FAUN SENICA – PŘÍSTAVBA

Druh stavby .................... 	přístavba

Lokalita ..........................  	areál firmy Faun s.r.o., Senica , Štefánikova ul.

Parcelní číslo ..................    	152/25, 152/28, 152/40

Stupeň dokumentace .......  	ZJEDNODUŠENÁ PD

STAVEBNÍK :

Stavebník .......................  	Faun s.r.o.,

Adresa ...........................   	Senica , Štefánikova ul

PROJEKTANT :

Název ............................  	PROST Hodonín s.r.o., IČ 60701366

Sídlo ..............................  	Brněnská 3497 - Hodonín, 695 01

Jednatel ..........................  	Ing. Stanislav Brejcha

Zpracovatelé částí projektové dokumentace :

- Stavební část : 		  Ing. Libor Křivka

CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL :

Předmětem projektu je vypracování zjednodušené dokumentace přístavby mrazících prostor pro technologii chlazení a mrazení polotovarů pekárny Faun s.r.o. .

Stavební práce budou probíhat v areálu firmy Faun s.r.o – Senica , Štefánikova ul.Vzhledem k tomu, že se jedná o přístavbu, tak stavebními pracemi dojde pouze k minimálnímu zásahu do stávajících prostor pekárny. V nově vybudované přístavbě vzniknou tyto prostory – shazovací místnost s technologickými boxy (stopkynárna, škovací mrazící box) a dále bude vytvořen sklad mražených výrobků stavebnicového typu. Jedná se tedy o jednopodlažní objekt s nově zastavěnou plochou o velikosti 133m2.

Návrh technologie včetně stavebnicového skladu mražených výrobků je řešen firmou Kornfeil s.r.o. Čejč.

B. Stavebně konstrukční část

B.1) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Stávající konstrukce

Stávající budova přilehlé výroby je řešena jako jednopodlažní objekt s šíkmou střechou. Konstrukční systém 1.NP je řešen pomocí obvodových zděných nosných stěn. Střešní konstrukce je z příhradových nosníků s podhledem.

Nové konstrukce

Nosnou konstrukci prostoru SHAZOVNY tvoří ocelová rámová konstrukce, která je opláštěna stěnovými a střešními PUR panely. Nosnou konstrukci SKLADU MRAŽENÝCH VÝROBKŮ tvoří taktéž ocelová nosná konstrukce se střešním pláštěm z povlakové krytiny na bednění ze dřevěných OSB desek. Do této konstrukce je vmontována samonosná stavebnicová sestava mrazícího boxu z PUR panelů.

B.2)  Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

Bourací práce

Na stavbě budou probíhat bourací práce pouze v minimálním rozsahu pro vytvoření spojovacího otvoru mezi stávající výrobou a novými prostory. Z tohoto důvodu je nutné provést zpevnění vzniklého pilíře ocel kci. A také doplnění ocelového sloupu pro přenesení nového překladu z ocel. nosníků.

Výkopy

Budou prováděny pro nové základové pasy..

Základy

Nové základové pasy jsou navrženy železobetonové včetně spojujícího podkladního betonu. Základové konstrukce budou provedeny po obvodu nové přístavby a dále pod středovými nosnými sloupy.

Svislé konstrukce

Nosná konstrukce je tvořena ocelovou rámovou konstrukcí se zavětrováním a také s paždíky a vaznicemi pro vynesení stěnového a střešního pláště. Veškeré nové ocelové konstrukce je nutno řádně kotvit do základů. Výplňovou konstrukci pak tvoří stěnové PUR panely tl.80, 160mm.

Střešní konstrukce

Nové střešní konstrukce jsou na části přístavby tvořeny střešními PUR panely tl. 80mm a také střešním pláštěm z povlakové krytiny na bednění ze dřevěných OSB desek.

Výplně otvorů

Vnější – nové výplně otvorů jsou navrženy plastové s výplní z komůrkového polykarbonátu.

Vnitřní – jsou součástí dodávky technologie.

Podlahy

V prostoru SHAZOVNY je navržena stěrková podlaha, v prostoru SKLADU MRAŽENÝCH VÝROBKŮ je podlaha tvořen panelem stavebnicového mrazícího boxu.

Úpravy povrchů

Vnitřní – jsou řešeny povrchové úpravy původním nátěrem PUR panelů a nové nátěry ocelových konstrukcí. Stávající stěna bude opatřena omyvatelným nátěrem výšky 1800mm.

Vnější – jsou řešeny povrchové úpravy původním nátěrem PUR panelů a nové nátěry ocelových konstrukcí. Viditelné základy budou opatřeny stěrkovou omítkou.

Izolace

Tepelné - V podlaze SHAZOVNY kde betonová mazanina přesahuje tl. 140mm bude položena tepelná izolace z tvrzeného polystyrenu tl 80-150mm. 	Hydroizolace – veškeré podlahy jsou izolovány bitumenovými asfaltovými pásy.

V Hodoníně, říjen 2009

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o.  Ing. Libor Křivka